## Slide 1
Asignatura: Aplicaciones Digitales Educativa I
Profesor: M.Sc. Carlos García Pérez
Clase # 5
Universidad de Artemisa

## Slide 2: Temática
El sonido digital. Comparación entre el sonido analógico y el sonido digital. Medidas del sonido digital. Modos de obtención del sonido digital. El Códec de sonido. Formatos y utilidad de cada uno.

## Slide 3: ¿Qué es el sonido digital?
🎧
El sonido digital es una representación numérica de una señal sonora analógica, codificada en formato binario para su almacenamiento, edición y reproducción.

## Slide 4: ¿Cómo funciona el sonido digital?
El sonido digital se basa en convertir una señal analógica (como la voz o música) en datos numéricos mediante dos procesos clave:
Muestreo: Consiste en tomar medidas de la amplitud de la señal sonora a intervalos regulares. Por ejemplo, un CD de audio utiliza una tasa de muestreo de 44.100 veces por segundo (44.1 kHz), lo que permite capturar frecuencias audibles de hasta 20 kHz

## Slide 5: ¿Cómo funciona el sonido digital?
El sonido digital se basa en convertir una señal analógica (como la voz o música) en datos numéricos mediante dos procesos clave:
Cuantificación: Cada muestra se convierte en un número que representa su amplitud. Estos números se codifican en binario (combinaciones de 1 y 0)

## Slide 6: 🖥️ ¿Por qué es útil?
El sonido digital ofrece muchas ventajas frente al sonido analógico:
Alta fidelidad: Permite una reproducción precisa sin pérdida de calidad por desgaste físico.
Edición flexible: Se puede manipular fácilmente con software (cortar, mezclar, aplicar efectos).
Almacenamiento eficiente: Se guarda en formatos como MP3, WAV o FLAC, que pueden comprimirse para ahorrar espacio.
Distribución global: Es fácil de compartir por internet o dispositivos digitales.

## Slide 7: Ejemplos de sonido digital
CDs de música
Archivos MP3 en teléfonos o computadoras
Streaming en plataformas como Spotify o YouTube
Grabaciones digitales en estudios de audio

## Slide 8: Comparación entre el sonido analógico y el sonido digital.
Característica | Sonido Analógico | Sonido Digital
Definición | Onda continua que representa el sonido real | Representación numérica de la onda sonora
Formato de almacenamiento | Cintas magnéticas, vinilos | Archivos como MP3, WAV, FLAC
Calidad | Puede degradarse con el tiempo y uso | Se mantiene constante si no hay compresión
Edición | Limitada y manual | Precisa y flexible con software

## Slide 9: Comparación entre el sonido analógico y el sonido digital.
Característica | Sonido Analógico | Sonido Digital
Ruido e interferencias | Más susceptible a interferencias | Menos susceptible, más limpio
Reproducción | Requiere equipos específicos (tocadiscos, etc.) | Compatible con múltiples dispositivos digitales
Fidelidad | Alta, especialmente en equipos de calidad | Muy alta, dependiendo de la tasa de muestreo
Portabilidad | Menor, por tamaño y fragilidad | Alta, fácil de compartir y almacenar

## Slide 10: 📏 Principales medidas del sonido digital
Medida | Descripción | Ejemplo típico
Frecuencia de muestreo | Número de muestras por segundo que se toman de la señal analógica. Se mide en Hz. | 44.100 Hz (CD de audio)
Profundidad de bits | Número de bits usados para representar cada muestra. A mayor profundidad, mayor rango dinámico. | 16 bits (CD), 24 bits (audio profesional)

## Slide 11: 📏 Principales medidas del sonido digital
Medida | Descripción | Ejemplo típico
Tasa de bits (bitrate) | Cantidad de datos procesados por segundo. Se mide en kbps o Mbps. Afecta la calidad y tamaño del archivo. | 128 kbps (MP3 estándar), 320 kbps (alta calidad)
Canales | Número de pistas de audio simultáneas (mono, estéreo, surround). | Estéreo (2 canales), 5.1 (6 canales)
Formato de archivo | Tipo de codificación y compresión del sonido digital. | WAV (sin compresión), MP3 (comprimido), FLAC (sin pérdida)

## Slide 12: 🎼 ¿Por qué son importantes?
Frecuencia de muestreo determina qué tan bien se capturan los sonidos agudos.
Profundidad de bits influye en la precisión del volumen y la claridad.
Tasa de bits afecta la calidad percibida y el tamaño del archivo.
Formato define compatibilidad y eficiencia de almacenamiento.

## Slide 13: El sonido digital se obtiene mediante dos procesos fundamentales: el muestreo y la cuantificación de una señal analógica.
🎧 Proceso de obtención del sonido digital:
1-Captación del sonido analógico
El sonido en el mundo real es una onda continua (analógica).
Se capta mediante un micrófono, que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas.

## Slide 14: El sonido digital se obtiene mediante dos procesos fundamentales: el muestreo y la cuantificación de una señal analógica.
🎧 Proceso de obtención del sonido digital:
2- Muestreo
Consiste en tomar muestras de la amplitud de la señal eléctrica a intervalos regulares de tiempo.
La frecuencia de muestreo determina cuántas veces por segundo se toma una muestra. Por ejemplo:
  CD de audio: 44.100 muestras por segundo (44,1 kHz)
  Esto permite cubrir el espectro audible humano (20 Hz a 20.000 Hz), según el Teorema de Nyquist.

## Slide 15: El sonido digital se obtiene mediante dos procesos fundamentales: el muestreo y la cuantificación de una señal analógica.
🎧 Proceso de obtención del sonido digital:
3- Cuantificación
Cada muestra se convierte en un valor numérico discreto.
Se asigna un número binario que representa la amplitud de la señal en ese instante.
La precisión depende de la profundidad de bits:
  16 bits (CD): permite 65.536 niveles posibles de amplitud.
  24 bits (audio profesional): ofrece mayor fidelidad.

## Slide 16: El sonido digital se obtiene mediante dos procesos fundamentales: el muestreo y la cuantificación de una señal analógica.
🎧 Proceso de obtención del sonido digital:
4- Codificación digital
Los valores cuantificados se almacenan como una secuencia de bits (ceros y unos).
Este conjunto de datos puede ser procesado, transmitido o almacenado en formatos como WAV, MP3, FLAC, etc.

## Slide 17: 📦 Ventajas del sonido digital
Alta fidelidad: Menor pérdida de calidad con respecto al sonido original.
Facilidad de edición: Se puede manipular fácilmente con software.
Almacenamiento eficiente: Compresión sin pérdida o con pérdida según el formato.
Transmisión rápida: Ideal para streaming y distribución en línea.

## Slide 18: ¿Qué significa "códec"?
La palabra códec proviene de "codificador-decodificador". En el contexto del sonido, se refiere a un sistema que transforma audio analógico o digital en un formato comprimido y luego lo reconstruye para su reproducción.

## Slide 19: Códec de sonido
Conjunto de algoritmos que permite codificar y decodificar señales de audio digital, generalmente para comprimirlas y ahorrar espacio sin perder demasiada calidad.

## Slide 20: ¿Para qué sirve un códec de audio?
Compresión: Reduce el tamaño de los archivos de audio para facilitar su almacenamiento y transmisión.
Descompresión: Reconstruye el audio comprimido para que pueda ser reproducido con calidad aceptable.
Optimización: Permite ajustar el equilibrio entre calidad de sonido y tamaño del archivo.

## Slide 21: Tipos de códecs de sonido
Tipo de códec | Características principales | Ejemplos comunes
Con pérdida | Elimina datos irrelevantes para reducir tamaño | MP3, AAC, OGG
Sin pérdida | Conserva toda la información original | FLAC, ALAC, WAV
Hardware | Integrado en dispositivos para convertir señales analógicas | Códecs en tarjetas de sonido
Software | Programas que codifican/decodifican audio digital | LAME (MP3), Opus

## Slide 22: ¿Dónde se usan?
Streaming de música (Spotify, Apple Music)
Videollamadas (Zoom, Skype)
Edición de audio (DAWs como Audacity o Pro Tools)
Juegos y multimedia (para reducir latencia y mejorar rendimiento)

## Slide 23: El sonido digital se presenta en distintos formatos de archivo que permiten su almacenamiento, edición y reproducción, y su utilidad abarca desde la música y el cine hasta la medicina y la educación.
🎼 Formatos de sonido digital
Los formatos definen cómo se codifica y almacena el audio. Se dividen en dos grandes grupos:
📁 Con pérdida (compresión que reduce calidad)
MP3 (MPEG Audio Layer III): Muy popular por su tamaño reducido. Ideal para música en dispositivos móviles.
AAC (Advanced Audio Coding): Mejor calidad que MP3 a igual tasa de compresión. Usado por Apple y YouTube.
OGG Vorbis: Libre de patentes, buena calidad. Usado en videojuegos y software libre.
WMA (Windows Media Audio): Formato de Microsoft, similar a MP3.

## Slide 24: El sonido digital se presenta en distintos formatos de archivo que permiten su almacenamiento, edición y reproducción, y su utilidad abarca desde la música y el cine hasta la medicina y la educación.
🎼 Formatos de sonido digital
Los formatos definen cómo se codifica y almacena el audio. Se dividen en dos grandes grupos:
📁 Sin pérdida (conserva toda la calidad)
WAV (Waveform Audio File Format): Alta calidad, sin compresión. Usado en grabación profesional.
FLAC (Free Lossless Audio Codec): Comprime sin perder calidad. Ideal para audiófilos.
ALAC (Apple Lossless): Similar a FLAC, compatible con dispositivos Apple.

## Slide 25: Utilidad del sonido digital
El sonido digital tiene aplicaciones en múltiples campos:
🎵 Música: Producción, edición, distribución y streaming.
🎬 Cine y televisión: Banda sonora, efectos de sonido, doblaje.
📚 Educación: Audiolibros, clases grabadas, accesibilidad para personas con discapacidad visual.
📞 Telecomunicaciones: Voz digital en llamadas, videoconferencias.
🧠 Medicina: Audiometría, terapias auditivas, análisis de voz para diagnóstico.
🎮 Videojuegos: Ambientación sonora, diálogos, efectos interactivos.

## Slide 26: Estudio Individual
Explicar el proceso de conversión del sonido analógico a digital
Definir qué es un códec de sonido y explicar su función.
¿Qué es la frecuencia de muestreo y por qué es importante?
¿Qué diferencia hay entre un formato con pérdida y uno sin pérdida?
¿Por qué se usan códecs en la transmisión de audio?
¿Qué ventajas ofrece el formato MP3 en el contexto cubano?
¿Cómo se aplica el sonido digital en la educación cubana?