## Slide 1
Ingeniería de métodos y tiempos
Profesor: Ing. Damian Rivero Delgado
Teléfono: +53 51809234
Email: rbd93@nauta.cu
damusic93@gmail.com

## Slide 2
Sumario:
Modelos de análisis de los tiempos de trabajo y técnicas para el estudio de su aprovechamiento.
Implementación de la fotografía individual y colectiva.

## Slide 3
Objetivos:
Explicar la metodología para aplicación de los diferentes modelos de análisis de tiempos y técnicas para conocer el nivel de AJL.
Determinar AJL mediante empleo de las técnicas de fotografía individual y colectiva de los trabajadores en su periodo de trabajo en correspondencia con un nivel de confianza predeterminado y un número N de observaciones.
Medios: Documento de conferencia 2 – Power Point de conferencia 2 – Marsán J. Organización del trabajo. Tomo II (estudio de tiempos). 2008.

## Slide 4
Los principales objetivos que persigue el estudio de aprovechamiento de la jornada laboral son:
Conocer las causas que provocan las pérdidas de tiempo.
Determinar el grado de utilización de la fuerza de trabajo, para una mejor distribución de la misma.
Cuantificar económicamente las pérdidas de tiempo.
Utilizarlo como instrumento de dirección.

## Slide 5
Existen varias técnicas para el estudio de la jornada de trabajo. Esas técnicas pueden ser comprendidas en dos grandes grupos de métodos para el estudio de la JL:
Métodos continuos de observación:
Técnica de observación continua individual.
Técnica de observación continua colectiva.
Técnica de la auto-observación.
2. Métodos discontinuos de observación o técnica de las observaciones instantáneas o muestreo del trabajo.

## Slide 6
Técnica de la observación continua individual.
Esta técnica consiste en hacer una descripción detallada de todas las actividades realizadas por el operario dentro de la jornada laboral y medir la duración de cada una de ellas a fin de conocer el empleo de tiempo de trabajo.
Determinación de los objetivos de estudio.
Ambientación.
  Familiarización.
  Comunicación efectiva.
Diseño del estudio.
Realización de las observaciones
Análisis de los resultados.

## Slide 7
=
FORMULACIÓN

## Slide 8
Tabla 1. Valores de según el nivel de confianza deseado.
Nivel de Confianza (%) | Valores ( (
70 | 1.036
80 | 1.282
90 | 1.645
95 | 1.960
99 | 2.576

## Slide 9
Tamaño de la muestra | Valores de d | Tamaño de la muestra | Valores de d
2 | 1.128 | 7 | 2.704
3 | 1.693 | 8 | 2.847
4 | 2.059 | 9 | 2.970
5 | 2.534 | 10 | 3.078
6 | 2.619 | 11 | 3.173
Tabla 2. Valores de d según el tamaño de muestra.

## Slide 10
Ejemplo:
Se desea calcular la cantidad de observaciones a realizar a un puesto de trabajo para obtener los datos con una precisión de ± 5%, y un nivel de confianza 95%, y la muestra inicial de tres observaciones ofrece los resultados que se muestran en la tabla
Día | Tiempo Observado (min) | TTR (min) | Tiempo de interrupciones (min)
1 | 480 | 407 | 73
2 | 480 | 390 | 90
3 | 480 | 375 | 105

## Slide 11
Técnica de observación continua colectiva
El objetivo fundamental de la fotografía colectiva consisten en la determinación de la duración de los tiempos de los distintos conceptos, así como conocer el grado de aprovechamiento de la jornada laboral de varios trabajadores que realizan las operaciones productivas en un mismo puesto de trabajo (puesto de trabajo colectivo, que lo ocupan varios trabajadores).
Días Observados | Trabajador |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | I |  | II |  | III |  | IV |  | TRR | 
 | TTR | JL | TTR | JL | TTR | JL | TTR | JL | Total | Promedio
1 | 360 | 480 | 380 | 480 | 355 | 480 | 372 | 480 | 1467 | 366,75
2 | 380 | 480 | 370 | 480 | 373 | 480 | 368 | 480 | 1491 | 372,75
3 | 350 | 480 | 375 | 480 | 368 | 480 | 360 | 480 | 1453 | 363,25

## Slide 12
Tarea Evaluativa:
Aplicando el contenido estudiado en clase, determine el AJL en un centro de trabajo de su elección, teniendo en cuenta la técnica de fotografía colectiva aplicada a 3 trabajadores de un área del centro, con una observación diaria de la JL de 480 min, contando con un NC = 95 %, s = 5%; y que la observación se realizará 3 días consecutivos.

## Slide 13
Ingeniería de métodos y tiempos
Profesor: Ing. Damian Rivero Delgado
Teléfono: +53 51809234
Email: rbd93@nauta.cu
damusic93@gmail.com