## Slide 1: ASIGNATURA: REDES INFORMÁTICAS
Ing. Dayanis Quintana Torres
Master en Educación
Profesora Asistente
Conferencia 4: Redes en Windows NT y GNU/Linux
Artemisa, 2025

## Slide 2: SUMARIO
Windows NT en redes: Arquitectura, Configuración, Active Directory.
GNU/Linux en redes: Características, Comandos básicos.
Conceptos clave: IP, Subredes, Clasificación, Comparación.

## Slide 3: Arquitectura de Windows NT
Windows NT (1993): SO híbrido para servidores/empresas.
Arquitectura clave:
  Núcleo híbrido (Kernel Mode + User Mode).
  Soporte TCP/IP nativo desde NT 3.1.
  Multiusuario, multitarea preemptiva.
Evolución: Windows Server 2022 (Hyper-V para virtualización).

## Slide 4: Ventajas y Desventajas de Windows NT en Redes
Ventajas:
  Integración con hardware Microsoft.
  GUI intuitiva para configs.
  Estabilidad en entornos enterprise.
Desventajas:
  Licencias costosas.
  Menos flexible para custom (vs. open-source).
Ejemplo: Red de 50 PCs como controlador de dominio.

## Slide 5: Configuración de Redes en Windows - Panel de Control
Paso a paso (IPv4 estática):
  Redes e Internet > Centro de redes > Cambiar adaptador.
  Propiedades > IPv4 > IP: 192.168.1.10 | Máscara: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.1.1.
Ventaja: Fácil para principiantes.

## Slide 6: Configuración de Redes en Windows - PowerShell
Comandos clave:
  Asignar IP: New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.1.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1
  Verificar: Get-NetIPConfiguration
Ventaja: Automatización en scripts.

## Slide 7: Active Directory - Rol en Redes
Introducido en NT 4.0: Servicio de directorio centralizado.
Funciones:
  Gestión de usuarios/grupos/políticas.
  Autenticación (Kerberos), autorización (ACLs).
  Estructura: Forest > Domain > OU.
Ejemplo: Autentica logins en empresa.

## Slide 8: Active Directory - Ventajas y Desventajas
Ventajas: Escalabilidad; integración Azure AD.
Desventajas: Complejo en setups grandes; vulnerable (e.g., Pass-the-Hash).
Comando demo: Get-ADDomain

## Slide 9: Características de GNU/Linux en Redes
Linux (1991): Open-source, modular.
Clave en redes:
  Soporte TCP/IP, IPv6 nativo.
  Arquitectura monolítica (Kernel + módulos drivers).
  CLI potente; GUI opcional (NetworkManager).
Ejemplo: Servidor web Apache con miles de conexiones.

## Slide 10: Ventajas y Desventajas de GNU/Linux en Redes
Ventajas:
  Gratuito, open-source.
  Seguridad por permisos estrictos.
  Bajo overhead en servidores.
Desventajas:
  Curva de aprendizaje CLI.
  Fragmentación (Ubuntu vs. CentOS).
Distros: Ubuntu para principiantes.

## Slide 11: Comandos Básicos - ifconfig (Legacy)
Uso: ifconfig (ver interfaces).
Configurar: ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up
Limitaciones: No IPv6; deprecated.
Salida ejemplo: eth0: inet 192.168.1.10

## Slide 12: Comandos Básicos - ip (Moderno)
Uso: ip addr show o ip a.
Configurar: ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0 + ip link set eth0 up
Rutas: ip route add default via 192.168.1.1
Ventaja: Maneja tablas múltiples.

## Slide 13: Comandos Básicos - netstat
Uso: netstat -tuln (puertos TCP/UDP listening).
Conexiones: netstat -anp (con PIDs).
Alternativa: ss -tuln
Ejemplo: Ver puerto SSH:22.

## Slide 14: Conceptos Clave: IP y Máscara
Dirección IP: ID único (IPv4: 32 bits, e.g., 192.168.1.1). Estática vs. Dinámica (DHCP).
Máscara de Subred: Divide red/host (e.g., 255.255.255.0 = /24).
  Fórmula: Hosts = 2^(32 - bits_máscara) - 2.
Ejemplo: 192.168.1.50/24 → Red: 192.168.1.0, Host: .50.

## Slide 15: Ancho de Banda
Definición: Capacidad de datos (e.g., 1 Gbps = 10^9 bits/seg).
Factores: Latencia, jitter, throughput.
En redes: Limita velocidad (e.g., Ethernet 100 Mbps).
Relación con SO: Linux optimiza mejor en alto tráfico.

## Slide 16: Clasificación de Redes Legacy: Las "Clases" Originales de IP
¿Por qué "Legacy"? Antes de CIDR (1993), las IPs se dividían en clases fijas para asignar rangos eficientes. Hoy usamos /n flexible, pero entender clases ayuda en diagnósticos y configs básicas.
Clases Principales (IPv4):
  Clase A: Grandes redes (e.g., ISPs globales).
    Rango: 1.0.0.0 - 126.255.255.255 (primer octeto 1-126).
    Máscara por defecto: /8 (255.0.0.0).
    Hosts aprox.: 16 millones (2^24 - 2; para millones de dispositivos).

## Slide 17: Clasificación de Redes Legacy: Las "Clases" Originales de IP
  Clase B: Redes medianas (e.g., universidades).
    Rango: 128.0.0.0 - 191.255.255.255 (128-191).
    Máscara: /16 (255.255.0.0).
    Hosts: ~65,000 (2^16 - 2).
  Clase C: Redes pequeñas (e.g., hogares/oficinas).
    Rango: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 (192-223).
    Máscara: /24 (255.255.255.0).
    Hosts: 254 (2^8 - 2; ideal para LAN).
Clases D y E: Multicast (224-239) y Experimental (240+); no para hosts.
Ejemplo Práctico: 192.168.1.0 → Clase C (común en redes privadas; ¿por qué no usar Clase A para casa? ¡Desperdicio!).

## Slide 18: Cálculo Manual de Subredes - Pasos
¿Qué es Subnetting? Dividir una red grande en subredes más pequeñas para eficiencia y seguridad (e.g., separar ventas/IT en una empresa). Evita colisiones y optimiza IP.
Pasos Detallados (Usa Potencias de 2: 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64, 2^7=128, 2^8=256):
  Identifica la red original: E.g., 192.168.1.0/24 (Clase C; 8 bits host = 256 direcciones totales).
  Determina necesidades: ¿Cuántas subredes? (E.g., 4 → 2^2=4, usa 2 bits subred). ¿Hosts por subred? (E.g., 50 → 2^6=64 direcciones, 6 bits host).
  Calcula bits: Bits subred = log2(subredes necesarias). Bits host = 32 - bits red original - bits subred.
  Nueva máscara: Bits red original + bits subred (e.g., /24 + 2 = /26). Decimal: Convierte últimos bits a 255 - (2^bits_host - 1) (e.g., 5 bits host → 11111000 bin = 248? Espera, para /26: 255.255.255.192).
  Rangos: Incremento = 2^bits_host (e.g., 64). Suma al último octeto: Red1: .0 a .63; Red2: .64 a .127, etc.
    Red de subred: Todo 0s en host. Broadcast: Todo 1s. Hosts: 1 al penúltimo.

## Slide 19: Cálculo Manual de Subredes - Pasos
Fórmulas Clave:
  Subredes posibles: 2^bits_subred.
  Hosts útiles: 2^bits_host - 2 (resta red/broadcast).
Consejo: Siempre redondea hacia arriba (e.g., 5 subredes → 3 bits para 8).

## Slide 20: Ejemplo Cálculo - Clase C en 4 Subredes
Escenario: Red original: 192.168.1.0/24 (256 direcciones; común en oficinas). Necesitamos 4 subredes (e.g., una por departamento: Ventas, IT, RRHH, Dirección).
Cálculo Detallado (Siguiendo Pasos del Slide Anterior):
  Red original: /24 (8 bits host).
  Subredes: 4 → 2 bits subred (2^2=4).
  Bits host por subred: 32 - 24 - 2 = 6 bits.
  Direcciones por subred: 2^6 = 64 totales. Hosts útiles: 64 - 2 = 62 (suficiente para 50 dispositivos/depto).

## Slide 21: Ejemplo Cálculo - Clase C en 4 Subredes
  Nueva máscara: /26 (24 + 2). Decimal: 255.255.255.192 (últimos 6 bits 0s: 11000000 bin = 192).
  Incremento: 64 (2^6). Rangos en último octeto:
    Subred 1: Red: 192.168.1.0 | Broadcast: 192.168.1.63 | Hosts: 192.168.1.1 - 192.168.1.62.
    Subred 2: Red: 192.168.1.64 | Broadcast: 192.168.1.127 | Hosts: 192.168.1.65 - 192.168.1.126.
    Subred 3: Red: 192.168.1.128 | Broadcast: 192.168.1.191 | Hosts: 192.168.1.129 - 192.168.1.190.
    Subred 4: Red: 192.168.1.192 | Broadcast: 192.168.1.255 | Hosts: 192.168.1.193 - 192.168.1.254.
Verificación: Total subredes: 4. Total hosts: 4 x 62 = 248 (casi la original 254; eficiencia 98%). En Windows/Linux: Configura máscara /26 en adaptador.

## Slide 22: Comparación Windows vs. GNU/Linux en Redes
Aspecto | Ventajas Windows | Desventajas | Ventajas Linux | Desventajas
Config | GUI intuitiva | Licencias | CLI flexible | Curva aprendizaje
Escalabilidad | AD dominios | Exploits | Bajo costo | Fragmentación
Seguridad | Kerberos | WannaCry | Permisos | Config manual

## Slide 23: ESTUDIO INDEPENDIENTE
Realiza cálculos manuales paso a paso. Usa potencias de 2 (2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, etc.).
Define: a) Dirección IP (incluye ejemplo IPv4). b) Máscara de subred (explica /24). c) Ancho de banda (da un ejemplo en Mbps y su unidad).
Clasifica las redes legacy:
  Clase A: Rango inicial, máscara por defecto, hosts aprox.
  Clase B: Ídem.
  Clase C: Ídem. Ejemplo: ¿192.168.1.0 pertenece a qué clase?
Cálculo manual de subredes: Para red Clase C 192.168.1.0/24, divide en 8 subredes (necesitas 2^3=8 → 3 bits subred). a) Bits host por subred: ____ (calcula: 32 - 24 - 3 = ?). b) Hosts útiles por subred: ____ (2^bits_host - 2 = ?). c) Nueva máscara: ____ (/____ o decimal). d) Lista los primeros 3 rangos de subredes (e.g., 192.168.1.0 - 192.168.1.31).
  Subred 1: Red ____ - Broadcast ____ (hosts: ____ a ____).
  Subred 2: ____
  Subred 3: ____ (Muestra todos los pasos; usa tabla si ayuda.)
Subred | Red Inicial | Broadcast | Hosts Útiles
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  |