## Slide 1: ASIGNATURA: REDES INFORMÁTICAS
Ing. Dayanis Quintana Torres
Master en Educación
Profesora Asistente
Conferencia 5: Configuración de redes y herramientas
Artemisa, 2025

## Slide 2: SUMARIO
• Configuracion de una red local en Windows y GNU/Linux.
•Herramientas de gestión de redes.
• Conceptos fundamentales de redes inalámbricas

## Slide 3: Parámetros Básicos de Configuración de Red
  Tarjeta de red (NIC): Hardware para conexión (Ethernet/Wi-Fi).
  Parámetros clave:
Parámetro | Descripción | Ejemplo (Clase C)
IP | Identificador único | 192.168.1.10
Máscara | Rango de la red | 255.255.255.0 (/24)
Gateway | Ruta al exterior | 192.168.1.1
DNS | Resolución de nombres | 8.8.8.8

## Slide 4: Configuración en Windows y Linux
  Windows: Panel de Control > Red > Cambiar adaptador > IPv4 estática.
  Linux (Ubuntu): nmcli o Settings > Network.
    Comando ejemplo: sudo nmcli device modify eth0 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.10/24
  Verificación: ping 192.168.1.1

## Slide 5: Grupos de Trabajo vs. Dominios
  Grupo de trabajo: Peer-to-peer, simple (hogar/PYME).
  Dominio: Centralizado (Active Directory/LDAP), seguro (empresas).
Tipo | Ventajas | Desventajas
Grupo | Fácil, bajo costo | Seguridad baja
Dominio | Gestión central, escalable | Requiere servidor

## Slide 6: Herramientas de Gestión en Windows
  Panel de Control: Vista general (ipconfig /all).
  PowerShell: Scripts avanzados.
Herramienta | Comando | Función
ipconfig | ipconfig /release & /renew | DHCP y config IP
PowerShell | Get-NetAdapter; Test-NetConnection | Interfaces y ping diagnóstico

## Slide 7: Herramientas de Gestión en Linux
  ip: Moderno (reemplaza ifconfig).
  netstat: Conexiones (o ss como alternativa).
Herramienta | Comando | Función
ip | ip addr show; ip route | IPs y rutas
netstat | netstat -tuln | Puertos y conexiones

## Slide 8: Introducción a Redes Inalámbricas - Definición y Características
  Definición: Redes sin cables (ondas electromagnéticas: Wi-Fi, Bluetooth).
  Características:
Aspecto | Descripción | Ejemplo
Estándares | IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (>1 Gbps)
Frecuencias | 2.4 GHz (alcance), 5 GHz (velocidad) | 2.4 GHz: Hogar
Seguridad | WPA3 (recomendado) | Evitar WEP
  Ventajas: Movilidad. Desventajas: Interferencias.

## Slide 9: Historia de las Redes Inalámbricas
  Línea de tiempo:
    1971: ALOHAnet (precursor, Hawaii).
    1997: IEEE 802.11 (1 Mbps).
    1999: 802.11b (11 Mbps, boom laptops).
    2019: Wi-Fi 6 (mesh, IoT).
    Hoy: Wi-Fi 7 + 5G para AR/VR.
  Evolución: De cableado a inalámbrico ubicuo.

## Slide 10: Práctica Inicial: Escaneo de Redes Wi-Fi
  Windows: netsh wlan show profiles.
  Linux: iwlist scan (o nmcli device wifi list).

## Slide 11: Investigación Teórica de Redes Inalámbricas
Explora evolución conceptual: Investiga historia y teoría:
Busca "evolución teórica de IEEE 802.11" (ej. papers en ACM Digital Library). Resume 4 hitos clave (1971 ALOHAnet a Wi-Fi 7) y analiza marcos teóricos (ej. modelo de propagación de ondas en frecuencias 2.4/5 GHz).
Características teóricas: Discute CSMA/CA vs. CSMA/CD (teoría de acceso múltiple) y seguridad (modelos criptográficos WPA3).

## Slide 12
Entregable final: Informe teórico-investigativo
Estructura:
  Introducción: Planteamiento teórico (importancia de redes en era digital).
  Marco Teórico: Revisión de configuración y subredes (con fórmula derivada).
  Análisis de Herramientas: Comparación conceptual.
  Evolución Inalámbrica: Historia y modelos.
  Discusión Integrada: Síntesis crítica (ej. "¿Cómo la teoría OSI resuelve tensiones entre cableado e inalámbrico?") + propuesta de modelo original.
  Conclusiones: Implicaciones teóricas + sugerencias para futuras investigaciones.
  Referencias: Lista con 8-10 fuentes (APA).
Anexos: Diagramas conceptuales + glosario de términos teóricos.

## Slide 13: Criterios de evaluación (rúbrica teórico-investigativa, 100 puntos total):
Criterio | Descripción | Puntos
Revisión Teórica | Cobertura profunda de literatura, análisis de modelos (OSI, subredes), citas integradas. | 25
Análisis de Herramientas | Comparación conceptual rigurosa, principios subyacentes explicados. | 20
Investigación Inalámbrica | Evolución histórica bien trazada, marcos teóricos (CSMA, seguridad) claros. | 20
Síntesis Crítica | Discusión coherente, propuesta de modelo original, razonamiento deductivo. | 20
Calidad Académica | Estructura lógica, citas precisas, lenguaje formal y claro. | 10
Creatividad Teórica | Originalidad en síntesis (ej. modelo híbrido innovador). | 5
Total |  | 100