## Slide 1: ASIGNATURA: REDES INFORMÁTICAS
Ing. Dayanis Quintana Torres
Master en Educación
Profesora Asistente
Conferencia 6: Redes Inalámbricas y Seguridad
Artemisa, 2025

## Slide 2: SUMARIO
Diseño, implementación y seguridad de redes inalámbricas básicas.
Estándares internacionales y políticas de seguridad.

## Slide 3: ¿Qué son las Redes Inalámbricas?
Definición: Redes que usan ondas de radio (RF) para transmitir datos sin cables físicos.
"¿Qué redes inalámbricas usas diariamente?"

## Slide 4: Tipos de Redes Inalámbricas
Tipo | Descripción | Ejemplos | Alcance
PAN | Red personal para dispositivos cercanos | Bluetooth, Zigbee | <10 m
WLAN | Red local inalámbrica | Wi-Fi en hogares/oficinas | 50-100 m
MAN/WAN | Red metropolitana/amplia | WiMAX, 5G | Kilómetros

## Slide 5: Ventajas frente a Redes Cableadas
Aspecto | Ventajas
Movilidad | Acceso desde cualquier punto sin cables.
Instalación | Rápida y económica (sin tendido).
Escalabilidad | Fácil agregar dispositivos.
Costo Inicial | Bajo para entornos pequeños.

## Slide 6: Desventajas frente a Redes Cableadas
Aspecto | Desventajas
Velocidad/Estabilidad | Susceptible a interferencias (paredes, microondas).
Seguridad | Riesgo de accesos no autorizados (broadcast).
Alcance | Limitado sin repetidores.
Consumo | Mayor en dispositivos móviles.

## Slide 7: Hardware Específico - Tarjetas NIC
Internas (PCIe para desktops) o externas (USB para laptops).
Ejemplo: Intel Wi-Fi 6 AX200 (dual-band).
Función: Codificación/decodificación de señales RF.

## Slide 8: Hardware - Routers y Switches
Routers Inalámbricos: Multifunción (routing + AP). Ej: Asus RT-AX88U (Wi-Fi 6, MU-MIMO).
Access Points (APs): Extienden cobertura. Ej: Ubiquiti UniFi.
Diferencia: APs no enrutan, solo conectan.

## Slide 9: Estándares Wi-Fi
Estándar | Año | Frecuencia | Velocidad Máx. | Características
802.11a | 1999 | 5 GHz | 54 Mbps | OFDM, bajo alcance.
802.11b | 1999 | 2.4 GHz | 11 Mbps | Bajo costo, interferencias.
802.11g | 2003 | 2.4 GHz | 54 Mbps | Retrocompatible con b.
802.11n | 2009 | 2.4/5 GHz | 600 Mbps | MIMO, 40 MHz canal.

## Slide 10: Comparación de Estándares (2013-Actual)
Estándar | Año | Frecuencia | Velocidad Máx. | Características | Uso 2025
802.11ac (Wi-Fi 5) | 2013 | 5 GHz | 6.9 Gbps | MU-MIMO, beamforming. | Hogares/oficinas.
802.11ax (Wi-Fi 6) | 2019 | 2.4/5/6 GHz | 9.6 Gbps | OFDMA, bajo consumo IoT. | Dominante (estadios).

## Slide 11: Tecnologías Complementarias
Mesh Networking (ej. Google Nest) para cobertura amplia.
5G/Wi-Fi Offload en móviles.

## Slide 12: Seguridad en Redes Inalámbricas (Protocolos de Seguridad)
Protocolo | Año | Cifrado | Fortalezas | Debilidades
WEP | 1997 | RC4 | Simple. | Crackeable en minutos.
WPA | 2003 | TKIP | Mejora WEP. | Vulnerable a diccionario.

## Slide 13: Protocolos Modernos
Protocolo | Año | Cifrado | Fortalezas | Recomendación 2025
WPA2 | 2004 | AES-CCMP | Robusto. | Migrar por KRACK.
WPA3 | 2018 | AES-GCMP | Anti-diccionario, forward secrecy. | Obligatorio para nuevas redes.

## Slide 14: Estrategias de Protección
Cifrado: AES-256 siempre activado.
Autenticación: WPA3-Personal o Enterprise (RADIUS).
Ocultación SSID: Reduce visibilidad (no 100% seguro).
Otras: MAC filtering, VPN, actualizaciones firmware.

## Slide 15: Políticas de Seguridad en Cuba
Resolución 139/2019 (MININT): Cifrado WPA2/WPA3 obligatorio en educación.
Resolución 298/2021 (MINTIC): Redes seguras en tele-edu (ETECSA).
Enfoque: Protección datos estudiantiles, auditorías anuales, reportes a CERT.cu.

## Slide 16: Resumen de la Clase
Redes: Tipos, ventajas/desventajas, hardware.
Estándares: De 802.11a a ax (Wi-Fi 6 dominante).
Seguridad: WPA3, estrategias, políticas MINED.