## Slide 1
ANTROPOMETRÍA

## Slide 2
ANTROPO
MÉTRICOS
HUMANO
MEDIDA
ANTROPOMETRÍA

## Slide 3
Es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, los conocimientos y técnicas para llevar a cabo las mediciones, así como su tratamiento estadístico.
ANTROPOMETRÍA
Definición

## Slide 4
ESTÁTICA
DINÁMICA
Medidas efectuadas en una postura estática
Rangos de los movimientos de las partes del cuerpo, alcances, medidas de trayectorias, etc.
ANTROPOMETRÍA

## Slide 6
Separación del cuerpo y lo que lo circunda
Funciones de las operaciones a realizar
Antropometría Estática
Antropometría Dinámica

## Slide 7
Estudio Antropométrico

## Slide 8
POSTURAS

## Slide 9
Posición antropométrica
De pie, relajado, con los brazos junto al tronco, cabeza horizontal en un plano de Frankfurt

## Slide 10
Plano Frankfurt
Línea que une la órbita del ojo con la parte superior del meato auditivo

## Slide 11
En un asiento de mediciones, con ambos pies apoyados de forma plana, muslos en posición horizontal formando un ángulo de 90o con el tronco y las piernas.
Posición antropométrica modificada

## Slide 12
INSTRUMENTOS

## Slide 13
SILLA DE MEDICIONES ANTROPÓMETRICAS

## Slide 14
ESTADIÓMETRO

## Slide 15
ANTROPÓMETRO

## Slide 16
COMPÁS ANTROPOMÉTRICO

## Slide 17
CINTA MÉTRICA

## Slide 18
BODY SCANER

## Slide 19
MEDICIONES POR FOTOGRAFÍAS

## Slide 20
KINECT

## Slide 21
Dimensiones relevantes del cuerpo humano

## Slide 22
Distancia desde el plano del suelo hasta la zona inmediata posterior de la rodilla
Criterio de uso:
Altura del asiento
ALTURA POPLÍTEA

## Slide 23
Distancia desde el punto de la depresión poplítea hasta el plano vertical de la espalda
Criterio de uso:
Profundidad del asiento
LONGITUD SACROPOPLÍTEA

## Slide 24
Distancia máxima entre las caderas
Criterio de uso:
Ancho del asiento y separación entre reposabrazos
ANCHO DE CADERAS

## Slide 25
Diferencias étnicas
Aspectos a evaluar al usar la información antropométrica

## Slide 26: DIFERENCIAS ÉTNICAS
Muestra | Fecha | Estatura | 
 |  | Medida | D.E.
República de Vietnam (Fuerzas Armadas) | 1964 | 160,5 | 5,5
Bélgica (Personal de vuelo) | 1954 | 179,9 | 5,8

## Slide 27
Períodos de tiempo
Diferencias étnicas
Aspectos a evaluar al usar la información antropométrica

## Slide 28: PERÍODOS DE TIEMPO

## Slide 29
Diferencias de edad
Diferencias étnicas
Períodos de tiempo
Aspectos a evaluar al usar la información antropométrica

## Slide 30: DIFERENCIAS DE EDAD Disminución de la Estatura
Edad | Varón mm | Hembra mm
20-24 | Nula | Nula
25-29 | Nula | 5,0
30-34 | 5,0 | 2,5
35-39 | 5,0 | 2,5
40-49 | 10,0 | 5,0
50-59 | 12,5 | 10,0
60-69 | 15,0 | 15,0
70-79 | 7,5 | 15,0
80-89 | 7,5 | Nula

## Slide 31: Disminución de la estatura con la edad

## Slide 32: Variaciones del peso con la edad

## Slide 33
Diferencias de sexo
Diferencias de entrenamiento
Diferencias étnicas
Períodos de tiempo
Diferencias de edad
Aspectos a evaluar al usar la información antropométrica

## Slide 34: Etapas para la realización de un diseño antropométrico
Definir dimensiones relevantes para el diseño
Factores a analizar:
los métodos de trabajo
la frecuencia de movimientos
las fuerzas a desarrollar
la atención a display y controles

## Slide 35: Etapas para la realización de un diseño antropométrico
Definir dimensiones relevantes para el diseño
Altura de la silla

## Slide 36: Etapas para la realización de un diseño antropométrico
Definir dimensiones humanas que se correspondan con el diseño
Altura de la silla
Altura poplítea

## Slide 37: Etapas para la realización de un diseño antropométrico
Definir población
Definir tamaño de muestra
Realizar mediciones
Procesamiento estadístico
Definir dimensiones relevantes para el diseño
Definir dimensiones humanas que se correspondan con el diseño

## Slide 38
Principios para la aplicación de la información antropométrica
DISEÑO PARA EL PROMEDIO

## Slide 39
DISEÑO PARA EL PROMEDIO

## Slide 40
DISEÑO PARA EL PROMEDIO

## Slide 41
DISEÑO PARA EL PROMEDIO

## Slide 42
El “hombre promedio” no existe.
Diseñar para que se ajuste al “hombre promedio” es un serio error.
DISEÑO PARA EL PROMEDIO

## Slide 43
DISEÑO PARA EL PROMEDIO
DISEÑO PARA INDIVIDUOS EXTREMOS
Principios para la aplicación de la información antropométrica

## Slide 44: DISEÑO PARA INDIVIDUOS EXTREMOS
Si la dimensión más relevante del diseño es adecuada para el caso extremo servirá también para el resto de la población
Es una solución de compromiso para perjudicar a la menor cantidad de personas

## Slide 45
DISEÑO PARA EL PROMEDIO
DISEÑO PARA INDIVIDUOS EXTREMOS
DISEÑO PARA RANGO AJUSTABLE
Principios para la aplicación de la información antropométrica

## Slide 46
Algunas de las dimensiones de un medio de trabajo pueden ser ajustables a los posibles usuarios
El intervalo de ajuste se basa en los extremos
DISEÑO PARA
INTERVALO AJUSTABLE

## Slide 47: Procesamiento estadístico
Las dimensiones humanas tienen aproximadamente una distribución normal
Percentil: Es la forma de dividir una distribución normal en 100 partes iguales. El percentil 0 y 100 representan las medidas máximas y mínimas de la distribución

## Slide 48
PERCENTILES
X
50%
50%

## Slide 49
X5
5%
95%
PERCENTILES

## Slide 50
X95
5%
95%
PERCENTILES

## Slide 51
Xp: valor de la dimensión para el percentil P
 = constante asociada al valor del percentil
i = 1,2,3......n

## Slide 52
Valores de  para los percentiles más utilizados

## Slide 53: Orientaciones para el Laboratorio # 1: Antropometría

## Slide 54: Puesto de Trabajo a diseñar (Grupo 31)

## Slide 55: Puesto de Trabajo a diseñar (Grupo 32)

## Slide 56: Los estudiantes deben llevar preparado al laboratorio:
Selección del puesto de trabajo a diseñar.
Definir las dimensiones relevantes para el diseño del puesto de trabajo seleccionado.
Identificar las dimensiones humanas que se correspondan con las dimensiones relevantes para el diseño del puesto de trabajo seleccionado.

## Slide 57: Los estudiantes deben llevar preparado al laboratorio:
Dimensiones relevantes para el diseño del puesto de trabajo | Dimensiones humanas que se correspondan con las dimensiones relevantes para el diseño

## Slide 58: Los estudiantes deben llevar preparado al laboratorio:
Definición de los instrumentos y las técnicas a emplear para la obtención de estas dimensiones relevantes.
Tabla para plasmar los resultados de las mediciones.
Tabla para plasmar los resultados de las dimensiones relevantes del cuerpo humano seleccionadas.

## Slide 59: Los estudiantes deben llevar preparado al laboratorio:
Dimensiones relevantes del cuerpo humano (cm.) |  |  |  | 
Dimensiones relevantes | Sujeto 1 | Sujeto 2 | Sujeto 3 | Sujeto 4

## Slide 60: Los estudiantes deben llevar preparado al laboratorio:
Dimensiones relevantes del cuerpo humano (cm.) seleccionadas para el diseño aplicando el diseño para individuos extremos | 
Dimensiones | Valor seleccionado (cm.)