## Slide 1
BIOMECÁNICA

## Slide 2
Movimiento
Sistema músculo -esquelético

## Slide 3
Sistemas de palancas complejo
Acción de los huesos y articulaciones

## Slide 4
BIOMECÁNICA
ESTUDIA LA MECÁNICA
Y LOS ALCANCES DEL
MOVIMIENTO HUMANO

## Slide 5
La BIOMECÁNICA es la disciplina dedicada al estudio del cuerpo humano, considerando este como una estructura que funcionan según las leyes mecánicas de Newton y las leyes de la Biología.

## Slide 6: POSTURAS CORPORALES
La postura repercute sobre el sistema
músculo-esquelético y especialmente en la
COLUMNA VERTEBRAL

## Slide 7: COLUMNA VERTEBRAL
Vista lateral: Curvatura compuesta
Vista frontal: Columna recta

## Slide 8: COLUMNA VERTEBRAL

## Slide 9: COLUMNA VERTEBRAL

## Slide 10: COLUMNA VERTEBRAL

## Slide 11: COLUMNA VERTEBRAL
Región cervical y lumbar
Lordosis
Región torácica y sacro coccígea Cifosis

## Slide 12: COLUMNA VERTEBRAL

## Slide 13: Posturas Corporales:
Postura yacente, tumbada o acostada.
Postura erguida o de pie.
Postura sedente o sentada.
La estabilidad de la postura viene dada por la superficie de sustentación

## Slide 14: Postura yacente, tumbada o acostada.

## Slide 15
Postura erguida o de pie
Postura sedente o sentada

## Slide 16
Sentado normal.
Posiciones de trabajo

## Slide 17
De pie.
Posiciones de trabajo

## Slide 18
Sentado de pie.
Posiciones de trabajo

## Slide 19
Posición sentada
MEJOR QUE
Posición de pie
PERO
es penosa al cabo del tiempo
SENTADO-DE PIE

## Slide 20
PUESTO DE TRABAJO
PUESTO FIJO
PUESTO NO FIJO
DE PIE
CARGAS LIGERAS
CARGAS PESADAS
SITIO PARA LOS
MIEMBROS INFERIORES
SIN SITIO PARA LOS
MIEMBROS INFERIORES
DE PIE
CON APOYO
EL OPERARIO SE
LEVANTA MENOS DE
10 VECES POR HORA
EL OPERARIO SE
LEVANTA MAS DE
10 VECES POR HORA
SENTADO
DE PIE
SENTADO NORMAL

## Slide 21: En el diseño de un puesto de trabajo en posición sentado se debe lograr mantener dentro de márgenes adecuados:
La forma de la columna vertebral.
La posición de las extremidades superiores.
La posición de las extremidades inferiores

## Slide 22: En la posición de sentado las curvas normales o fisiológicas tienden a modificarse
Sobrecargas en las estructuras del cuerpo

## Slide 23: COLUMNA LUMBAR
Sedente flexionada o cifótica

## Slide 24: COLUMNA LUMBAR
Sobrecarga de los ligamentos posteriores de la espalda.
Aumenta la presión intradiscal.
Dificulta la función respiratoria y digestiva

## Slide 25: COLUMNA LUMBAR
contraer músculos
Sedente erguida
o lordótica
Sedente flexionada
o cifótica

## Slide 26: COLUMNA LUMBAR
DISEÑO ERGONÓMICO
H
Favorecer la lordosis lumbar sin necesidad de esfuerzo muscular
Apoyo lumbar adecuado.
Asiento ni muy bajo ni muy profundo.
Ángulo obtuso entre el asiento y el respaldo.

## Slide 27: Postura correcta de la espalda en silla de trabajo

## Slide 28: COLUMNA CERVICAL
Su forma F Posición de la cabeza
Ángulo visual
H
15 grados: rotación normal, para largos períodos de tiempo.
45 grados: fatiga muscular, para cortos períodos de tiempo

## Slide 29: Para establecer las dimensiones del puesto de trabajo hay que considerar:
Altura del plano de trabajo
Áreas y volúmenes de trabajo
Visibilidad

## Slide 30
Altura del plano de trabajo
Posición
de pie
Ligeramente por debajo de la altura de los codos

## Slide 31
En posición sentado depende de:
Naturaleza de la tarea.
Altura del asiento.
Espesor de la superficie de trabajo
Altura del muslo.
Combinar antropometricamente todo esto es complicado.
Altura del plano de trabajo

## Slide 32
AREA DE TRABAJO PLANO HORIZONTAL

## Slide 33
AREA DE TRABAJO PLANO VERTICAL

## Slide 34
VOLÚMENES DE TRABAJO

## Slide 35
El conjunto de objetos que debe observar un trabajador se deben disponer de forma tal que sean visibles sin que la cabeza adopte una postura nociva, acorde a:
LA DISTANCIA DE ENFOQUE Y DE VISIÓN.
EL CAMPO VISUAL
VISIBILIDAD

## Slide 36
Campo estacionario: la actividad solo requiere visión directa.
Campo ocular: región donde los movimientos del ojo son necesarios para que la tarea puede llevarse a cabo.
Campo de la cabeza: región donde además se necesitan movimientos de la cabeza.
ZONAS DEL CAMPO VISUAL

## Slide 37
DISTANCIA DE ENFOQUE Y DE VISIÓN

## Slide 38
CAMPO VISUAL HORIZONTAL

## Slide 39
CAMPO VISUAL VERTICAL DE PIE

## Slide 40
CAMPO VISUAL VERTICAL SENTADO

## Slide 41
ÁNGULO VISUAL PARA TRABAJAR CON COMPUTADORAS

## Slide 42: Dimensiones de puestos de trabajo sentados
Para tareas de montaje, escritura o pulsación:
ángulo brazo-antebrazo: 85-90 grados
abducción de los brazos: 15-20 grados
flexión anterior de los brazos: < 25o
muslos en posición horizontal siguiendo el contorno de la silla
ángulo muslo-pierna: ligeramente superior a 90o

## Slide 43: Dimensiones de puestos de trabajo sentados
ASIENTO:
Altura = Altura poplítea (P5) + holgura calzado
Ancho mínimo = Ancho de caderas (P95)
Profundidad = Longitud sacropoplítea (P5)
RESPALDO:
Altura inferior = Altura iliocrestal (P95)
Altura superior = Altura subescapular (P5)
Ancho = Diamétro biacromial (P95)
= Ancho de codo a codo (P5)
Inclinación con relación al asiento = 1000

## Slide 44: Dimensiones de puestos de trabajo sentados
REPOSABRAZOS:
Altura = Altura del codo sentado (P95)
Separación = Ancho de codo a codo (P95)
= Ancho de caderas (P95)
BANCO DE TRABAJO:
Altura inferior = Altura silla + Altura muslo(P95)
= Altura de la rodilla modificada (P95)
Altura superior = Altura silla +Altura codo (P5)
Espacio bajo el banco = Longitud del muslo + espacio para piernas

## Slide 45: Orientación para la CP No.3