## Slide 1: ILUMINACIÓN

## Slide 2
El hombre es capaz de percibir visualmente los objetos que lo rodean porque estos reflejan luz, o la emiten, en mayor o menor grado, y los ojos reciben esta luz reflejada, convirtiéndola en impulsos nerviosos, que envían al cerebro donde se completa el proceso visual.
Para ver necesitamos luz

## Slide 3
Para ver claramente y sin esfuerzo excesivo necesitamos:
sentido adecuado de la vista
suficiente luz
objeto visual claramente definido y fácilmente reconocible

## Slide 5
1° La luz penetra al ojo por la pupila 2° Pasa al cristalino donde se enfoca
3° Llega a la retina, donde las células sensibles a la luz --conos y bastones-- reciben la estimulación en energía radiante.
4° Pasa el estímulo al nervio óptico. conversión del estímulo original, de energía radiante (luz) a energía nerviosa.
5° El nervio óptico llega al cerebro
Percepción Visual

## Slide 6
ACOMODACIÓN

## Slide 7
ADAPTACIÓN
Iluminación intensa
Iluminación débil

## Slide 8
Vibraciones electromagnéticas con longitudes de onda que van aproximadamente de 350 a 750 nanómetros (1 nm=1 milmillonésimas de metro).
LUZ BLANCA es la suma de todas las ondas comprendidas entre esas longitudes de onda.
LUZ VISIBLE

## Slide 9
Espectro electromagnético

## Slide 10
Flujo luminoso
Cantidad de energía visible emitida por una fuente en todas direcciones. Es calculado de acuerdo a la sensibilidad espectral del ojo humano
M
V
M. V
 = M. V
: energía espectral de una fuente recibida por el ojo
M:emisión espectral de una fuente de luz
V:Sensibilidad espectral del ojo
UM: lumen
V


## Slide 11
W
I

I= Intensidad luminosa
= Flujo luminoso
w=Angulo sólido
UM: candela o lumen/esteroradián
Intensidad luminosa
Cantidad de flujo luminoso, propagándose en una dirección dada, que atraviesa o incide sobre una superficie por unidad de ángulo sólido.

## Slide 12
Nivel de iluminación
Es la parte del flujo luminoso total que incide sobre una superficie
E: Nivel de iluminación
: Flujo luminoso
A: Area de la superficie
UM: lux o lumen/m2

E

## Slide 13
Luxómetro

## Slide 14
Luminancia o brillo
Es la intensidad luminosa recibida por unidad de área en la dirección de la visión. Es la intensidad de luz observada
L: Luminancia o brillo
I: Intensidad de la luz reflejada
Aproj: Area de la superficie proyectada en el plano normal a la dirección de la visión
UM: candela/m2

## Slide 15: La iluminación y la visión: su relación
El ángulo visual
La agudeza visual
El brillo o luminancia del objeto
El contraste entre el objeto y su fondo
Deslumbramiento
El color

## Slide 16
Relación entre el ángulo visual y el tamaño del objeto
1
2
1> 2

## Slide 17
Relación entre el ángulo visual y la distancia del ojo al objeto
1
1> 2
2

## Slide 18
La agudeza visual

Capacidad para distinguir los objetos en sus más mínimos detalles, es la medida del detalle más pequeño que es capaz de percibir el ojo
Angulo mínimo formado entre el ojo y dos puntos luminosos para que sean percibidos como dos puntos separados

## Slide 19
La agudeza mínima separable
Menor espacio entre las partes de un objeto que el ojo puede detectar
Ilustraciones empleadas para medir la agudeza visual

## Slide 20
La agudeza mínima separable

## Slide 21
La agudeza mínima separable
A cuatro metros de la pantalla, distinguir hacia dónde están orientadas las aberturas.
Evaluar los aciertos y errores.
La puntuación es la de la última fila que se distinga sin error.

## Slide 22
La agudeza mínima separable
0.6: Visión mala.
0.7: Visión suficiente pero requiere corrección.
0.8: No se requiere gafas pero con ellas se puede ver mejor.
1.0: Buena visión

## Slide 23
El contraste
A
A
L2 y L1: brillo del objeto y del fondo indistintamente para L2>L1
A
A
Permite disminuir el esfuerzo visual. Se puede aumentar con la iluminación.

## Slide 24
DESLUMBRAMIENTO DIRECTO
DESLUMBRAMIENTO REFLEJO
Deslumbramiento
Debido a contrastes en el campo visual o a brillos excesivos de fuentes luminosas

## Slide 25
Luminarias orientadas en ángulo de 45o para evitar deslumbramiento
Deslumbramiento

## Slide 26
5o
10o
20o
40o
84%
69%
53%
42%
16%
31%
47%
58%
Reducción de la efectividad visual
Efectividad visual
Objeto de prueba
Línea de visión
X
Fuente de deslumbramiento
Efecto del deslumbramiento sobre la efectividad visual

## Slide 27
El color
Sensación visual producida por la luz en el sentido de la vista
El color depende
Reflectancia espectral de la superficie del objeto
Composición espectral de la luz que lo ilumina

## Slide 28
Luz blanca
El color

## Slide 29
El color
Madejas iluminadas con luz solar (blanca)
Iluminadas con luz amarilla de vapor de sodio
Un pigmento se ve del color que compone la radiación que rebota en él .

## Slide 31
El Arco se produce cuando un rayo de luz es interceptado por una gota de agua suspendida en la atmósfera.

## Slide 32
Tipos de iluminación
ATENDIENDO A LAS FUENTES DE ILUMINACIÓN
Iluminación natural.
Iluminación artificial.

## Slide 33
Fuente de luz o lámpara
INCANDESCENTE
FLUORESCENTES
VAPOR DE SODIO
VAPOR DE MERCURIO

## Slide 34
Luminarias y lámparas
FUENTE DE LUZ
O
LÁMPARAS

LUMINARIA

## Slide 35
Tipos de iluminación
TIPO DE LUMINARIAS

## Slide 36
Sistemas de Iluminación
ALUMBRADO GENERAL
ALUMBRADO
GENERAL - LOCALIZADO
ALUMBRADO
LOCALIZADO O SUPLEMENTARIO

## Slide 37
Evaluación de la iluminación
Niveles mínimos de iluminación para diferentes actividades: ISO 8995:2002

## Slide 38
Estudiar:
Alonso, A. y otros, Ergonomía, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.
  Capítulo 7. Iluminación
Fundación MAPFRE, Manual de Ergonomía, Editorial Félix Varela, La Habana 2006.
  La Ergonomía del ambiente físico

## Slide 39
El sonido

## Slide 40
El sonido
Vibración mecánica de un medio elástico (gaseoso, líquido o sólido) por el que se trasmite energía desde una fuente en forma de ondas progresivas
La sensibilidad del oído a las vibraciones define el campo de las ondas sonoras

## Slide 41
SOLO EXISTE SONIDO CUANDO UN OÍDO ES CAPAZ DE PERCIBIRLO

## Slide 42
El sonido se manifiesta como una sensación, en el órgano del oído.

## Slide 43
Las ondas sonoras se propagan en espacio llegando al pabellón de la oreja, estas ondas sonoras vibran en el tímpano, vibración que es decodificada en una cadena de huesecillos, (yunque , martillo) la señal continua y se ajusta en el caracol antes de llegar al cerebro por el nervio auditivo.

## Slide 44
Cadena de huesecillos, (yunque , martillo)

## Slide 45
Las ondas sonoras, al encontrarse con una superficie pueden comportarse de tres formas en función de la naturaleza de esta superficie:
Reflexión
Absorción
Difusión
Reflexión
Difusión
Absorción

## Slide 46
Reflexión: sigue las leyes normales de este fenómeno físico. (cristales, espejos, etc.)
Ángulo de incidencia
Ángulo de reflexión

## Slide 47
Absorción: la onda reflejada sigue las leyes de la reflexión en cuanto al ángulo pero su intensidad de salida es menor que la de llegada la diferencia depende del coeficiente de absorción del material para esa frecuencia (corcho)

## Slide 48
Difusión: Hay una irradiación de señales en todas direcciones y de muy baja intensidad.

## Slide 49
REVERBERACIÓN

## Slide 50
REVERBERACIÓN
Si se tienen superficies totalmente planas enfrentándose a un frente de onda de sonido, estos rebotan como pelotas de pimpón decrementando la calidad del sonido.

## Slide 52

El sonido

## Slide 53
Frecuencia del sonido (f)
Velocidad a la cual se completa un ciclo de regiones de alta y baja presión
Veces que se repiten las compresiones y dilataciones en la unidad de tiempo
UM: Hertz (ciclo/seg.)
Ciclo

## Slide 54
Presión sonora (P)
El valor de los cambios de la presión por encima y por debajo de la presión atmosférica
Presión atmosférica
Presión del sonido
UM: Pascal (Pa)
Rango audible: 2.10-5 Pa - 2.104 Pa

## Slide 55
Nivel de Presión sonora L(dB)
L(dB): Nivel de presión sonora (dB)
P: Presión sonora medida (Pa)
Po: Presión sonora de referencia (2.10-5 Pa umbral de percepción)
El decibel (dB) es el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia

## Slide 56
EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL HOMBRE

## Slide 57
EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL HOMBRE

## Slide 58
EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL HOMBRE
DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DEL UMBRAL DE AUDICION
SORDERA PERMANENTE
DAÑO AUDITIVO

## Slide 59
Medición del sonido
SONÓMETRO

## Slide 60
Evaluación del ambiente sonoro
Ruidos constantes
Ruidos no constantes

## Slide 61
Medición del sonido
(sonómetro)
Filtro A
(Nivel Sonoro)
Análisis de frecuencia
(bandas de octava)
Medición del ambiente sonoro

## Slide 62
Evaluación del ambiente sonoro
Ruidos constantes
Criterio N
Ruidos no constantes
Nivel Sonoro

## Slide 63
Anexo 8.4 pág. 332

## Slide 64
Anexo 8.3 pág. 331

## Slide 65
Evaluación del ambiente sonoro
Ejemplo 1
En un puesto de trabajo X se efectuaron mediciones del ruido mediante un análisis en las bandas de octava y se obtuvieron los resultados siguientes:

## Slide 66
Evaluación del ambiente sonoro
Ejemplo 1
A partir de la frecuencia 250 el valor de N sobrepasa el NMA, por lo que podemos concluir que los trabajadores están expuestos a daños auditivos.

## Slide 67
Evaluación del ambiente sonoro

## Slide 68
Evaluación del ambiente sonoro
En el ejemplo

## Slide 69
Evaluación del ambiente sonoro
Ejemplo 2
En un laboratorio donde se realizan actividades de investigación se efectuaron mediciones del ruido mediante un análisis en las bandas de octava y se obtuvieron los resultados siguientes:
F(Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
L(dB) | 60 | 70 | 55 | 45 | 70 | 80 | 45 | 40

## Slide 70
Evaluación del ambiente sonoro
NMA de la Actividad: 55
NMA para todos los puestos de trabajo: 80
F(Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
L(dB) | 60 | 70 | 55 | 45 | 70 | 80 | 45 | 40
N | 35 | 55 | 45 | 45 | 70 | 85 | 50 | 50
El valor de N sobrepasa el NMA para la actividad: se producen afectaciones a la realización de la tarea.
El valor de N sobrepasa el NMA para todos los puestos de trabajo: los trabajadores están expuestos a daños auditivos.

## Slide 71
Métodos de control del ruido
FOCO
MEDIOS DE DIFUSIÓN
RECEPTOR
Medidas Primarias
Medidas Secundarias
Medidas Organizativas
Pretenden la eliminación o reducción del ruido en el origen
Pretenden modificar la transmisión o propagación del ruido entre los focos y los receptores
Pretenden limitar la exposición del trabajador al ruido

## Slide 72
Estudiar:
Alonso, A. y otros, Ergonomía, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.
  Capítulo 8. Ruido
Fundación MAPFRE, Manual de Ergonomía, Editorial Félix Varela, La Habana 2006.
  La Ergonomía del ambiente físico